## Slide 1: 计 算 机 网 络
总复习

## Slide 2: 1.互联网的组成
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
网络
路由器
互联网的边缘部分与核心部分

## Slide 3
网络核心部分
H1
H5
H2
H4
H3
H6
路由器
网络
主机
分组交换的示意图
(a) 核心部分的路由器把网络互连起来

## Slide 4: 三种交换的比较
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P3
P4
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
连接建立
数据传送
报文
P2
P1
连接释放
数据
传送
特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储
转发
存储
转发
存储
转发
存储
转发

## Slide 5: 2.计算机网络体系结构的形成
计算机网络是个非常复杂的系统。
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

## Slide 6: 网络协议的三个组成要素
语法：数据与控制信息的结构或格式 。
语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
同步：事件实现顺序的详细说明。
由此可见，网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

## Slide 7: 具有五层协议的体系结构
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的体系结构
应用层
网络接口层
网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
运输层 (TCP 或 UDP)
TCP/IP 的体系结构
(a)
(b)
(c)
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
五层协议的体系结构
（这一层并没有具体内容）
计算机网络体系结构：
(a) OSI 的七层协议；(b) TCP/IP 的四层协议；(c) 五层协议

## Slide 8: 3.TCP/IP 的体系结构
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
主机A
主机B
路由器
网络 2
网络 1
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网际层
网络
接口层
4
3
2
1
路由器在转发分组时最高只用到网际层
而没有使用运输层和应用层。
TCP/IP 是四层体系结构

## Slide 9: 五层协议的体系结构
应用层 (application layer)
运输层 (transport layer)
网络层 (network layer)
数据链路层 (data link layer)
物理层 (physical layer)
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
要了解各层的功能

## Slide 10: 沙漏计时器形状的TCP/IP协议族
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
Everything over IP
IP 可为各式各样的应用程序提供服务
IP over Everything
IP 可应用到各式各样的网络上
沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族

## Slide 11: 4.1 应用层数据传输
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU
PDU (Protocol Data Unit)：协议数据单元。
OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU。
应用模式：C/S、B/S、P2P
常用应用：DNS、FTP、Telnet、HTTP、DHCP、e-mail（SMTP、POP3、IMAP）、SNMP

## Slide 12: 4.2 运输层
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文
解决进程间端到端通信、分用与复用、端口（知名端口）
无连接不可靠数据传输：UDP（用户数据报）
面向连接可靠数据传输：TCP（报文段、流传输）

## Slide 13: 运输层的作用
5
4
3
2
1
运输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
LAN2
WAN
AP2
AP3
AP4
IP 层
LAN1
AP1
AP2
AP4
端口
端口
5
4
3
2
1
IP 协议的作用范围
运输层协议 TCP 和 UDP 的作用范围
AP3
运输层为相互通信的应用进程提供了逻辑通信

## Slide 14: 传输层----UDP
不可靠数据传输
  无连接、无确认、无重传
  进程间端到端通信（端口标识应用进程）
首部格式
  端口、长度、校验
  校验和
    计算方法：二进制反码求和（注意最高位进位补加1，P131、P210）
    伪首部：保证数据报传输到正确主机的正确端口

## Slide 15: UDP 的首部格式
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段很简单，只有 8 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
UDP 用户数据报的首部和伪首部

## Slide 16: 计算 UDP 检验和的例子
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0（检验和）
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0（填充）
10010110 11101101 → 求和得出的结果
01101001 00010010 → 检验和
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码
全 0 17 15
1087 13
15 全 0
数据 数据 数据 数据
数据 数据 数据 全 0
UDP 的检验和是把首部和数据部分一起都检验。

## Slide 17: 传输层---- TCP
可靠数据传输
  停止等待、ARQ
  确认、重传、流量控制、拥塞控制、连接管理
报文格式
  序号与确认号
  标志位
  窗口
  校验和计算（与UDP一样）
  紧急指针
信道利用率计算

## Slide 18
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据报的 数据部分
IP 首部
发送在前
TCP 报文段的首部格式

## Slide 19: 滑动窗口流量控制
前移
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
B 期望
收到的序号
前沿
后沿
前移
收缩
根据 B 给出的窗口值，A 构造出自己的发送窗口。
发送窗口表示：在没有收到 B 的确认的情况下，A 可以连续把窗口内的数据都发送出去。
发送窗口里面的序号表示允许发送的序号。
显然，窗口越大，发送方就可以在收到对方确认之前连续发送更多的数据，因而可能获得更高的传输效率。
TCP 标准强烈不赞成
发送窗口前沿向后收缩

## Slide 20: 确认与重传
确认
  接收方必须确认正确收到的数据
  累积确认（能自动修正确认丢失错误）
重传
  发送方继续保留已发送未收到确认数据
  启动超时重传计时，超时后重传
必须考虑传输效率
  可能死锁（持续计时，探测报文）
  糊涂窗口综合征（推迟窗口通告）

## Slide 21: 拥塞控制
发送方维持一个拥塞窗口
  发送窗口值 = Min (接收方窗口值，拥塞窗口值)
拥塞判断
  重传定时器超时
  收到三个相同（重复）的 ACK
四种拥塞控制算法
  慢开始 (slow-start)、拥塞避免 (congestion avoidance)、快重传 (fast retransmit)、快恢复 (fast recovery)

## Slide 22
拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
加法增大，乘法减小 (AIMD)
图中的点是执行快恢复算法。

## Slide 23: 连接管理
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
SYN-
RCVD
LISTEN
ESTAB-
LISHED
采用三报文握手建立 TCP 连接的各状态
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
数据传送
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1

## Slide 24: 连接管理
CLOSED
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
等待 2MSL
TIME-
WAIT

主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
CLOSED

## Slide 25: 4.3 网际层
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）
IP封装（v4和v6）、主机标识IP地址（分类、子网划分、构造超网）、IP分组转发（路由协议）、分片与重组、ARP、ICMP、NAT（PAT、NAPT）、VPN、MPLS

## Slide 26
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机
H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
分组在互联网中的传送
互联网可以由多种异构网络互连组成。

## Slide 27: 使用一些中间设备进行互连
将网络互相连接起来要使用一些中间设备。
中间设备又称为中间系统或中继 (relay)系统。
有以下五种不同的中间设备：
  物理层中继系统：转发器 (repeater)。
  数据链路层中继系统：网桥 或 桥接器 (bridge)。
  网络层中继系统：路由器 (router)。
  网桥和路由器的混合物：桥路器 (brouter)。
  网络层以上的中继系统：网关 (gateway)。

## Slide 28: 4.3 网际层
虚电路和数据报
  尽最大努力的数据报服务
虚拟互连网络
  用路由器进行网络互连和路由选择。
IP协议（IPv4和IPv6）
  报文格式与转发流程
  IP地址
    IP地址分类、地址解析ARP、子网划分与构造超网、NAT
辅助协议ICMP（常用报文种类及应用）

## Slide 29
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前
IP 数据报由首部和数据两部分组成

## Slide 30
在路由表中，对每一条路由，最主要的是
（目的网络地址，下一跳地址）
网 1
10.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
目的主机所在的网络
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
10.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
路由器 R2 的路由表
30.0.0.1
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
30.0.0.1
链路 4
链路 3
链路 2
链路 1
R2
R3
R1
0
1
R2
R3
R1
0
1

## Slide 31
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
从协议栈的层次上看数据的流动
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
HA 为硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网

## Slide 32: IP 数据报分片
偏移 = 0/8 = 0
1399
数据报片 1
首部 1
字节 0
偏移 = 1400/8 = 175
1400
2799
首部 2
数据报片 2
偏移 = 2800/8 = 350
2800
3799
首部 3
数据报片 3
偏移 = 0/8
= 0
3799
需分片的
数据报
首部
数据部分共 3800 字节
1400
2800
字节 0

## Slide 33: 互联网的路由选择协议
理想的路由算法
  正确和完整、计算简单、自适应、公平、最佳（相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择）
静态和动态路由
内部网关协议：
  RIP距离矢量算法（跳数15，通路最多16个路由器）
  OSPF链路状态算法
外部网关协议
  BGP

## Slide 34: 【例4-5】已知路由器 R6 有表 4-9(a) 所示的路由表。现在收到相邻路由器 R4 发来的路由更新信息，如表 4-9(b) 所示。试更新路由器 R6 的路由表。
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
… | … | …
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
… | … | …
表 4-9(a) 路由器 R6 的路由表
表 4-9(b) R4 发来的路由更新信息
表 4-9(d) 路由器 R6 更新后的路由表
表 4-9(c) 修改后的表 4-9(b)
距离加 1
计算更新

## Slide 35: 4.4 数据链路层数
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧
三个问题：封装成帧、透明传输、差错控制
点对点和广播信道、网络拓扑结构、CSMA/CD、无线网CSMA/CA、以太网拓展

## Slide 36: 封装成帧
封装成帧 (framing) 就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
从这里开始发送
帧开始
发送
用帧首部和帧尾部封装成帧

## Slide 37: 解决透明传输的问题
用字节填充法
零比特填充
  只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH

## Slide 38: 差错检验----循环冗余编码
P (除数)
1101
110100
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)

## Slide 39: 数据链路层
点对点信道
  PPP帧格式、透明传输（字节和零比特填充）
广播信道（以太网）
  拓扑结构----竞争共享总线
  冲突检测（载波检测、争用期、退避算法、强化碰撞、最小帧）
  以太网帧、MAC地址
以太网拓展
  物理层拓展、数据链路层拓展、VLAN

## Slide 40: 4.5 物理层
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体
信道容量、传输介质、宽带接入技术

## Slide 41: 物理层
物理层接口特性
  机械、电气、功能、过程特性
数字通信
  通信模型、信道容量计算
传输介质
  导引型
    双绞线、光纤、同轴电缆
  非引导型
    无线电

## Slide 42: 物理层
宽带接入
  ADSL
  光纤同轴混合网（HFC）
  FTTx

## Slide 43: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
物理传输媒体
主机 1
AP2
AP1
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
主机 2

## Slide 44: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部

## Slide 45: 5. 计算机网络
计算机网络的发展
计算机网络的类别
计算机网络的性能
  性能指标
    速率、带宽、吞吐率、时延、时延带宽积、往返时间 RTT、利用率
  非性能指标
    费用、质量、标准化、可靠性、可扩展性和可升级性 、易于管理和维护
性能指标的计算